ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

национальный

стандарт

Российской

Федерации

БЕЗОПАСНОСТЬ АТТРАКЦИОНОВ

аТТРАКЦИОНЫ СТРЕЛКОВЫЕ

Общие требования

Издание официальное

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», правила применения национальных стандартов Российской Федерации установлены ГОСТ Р 1.0 – 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН: ООО «Мир-Дизайн, ЗАО «Аттракцион-Экспо».

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 427 «Аттракционы и другие устройства для развлечений»

### 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от             «…»                2009 г. №

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

( «Стандартинформ», 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Основные положения

5 Общие требования

5.1 Безопасность от поражения пулей

5.2 Требования к пневматическим винтовкам

5.3 Требования к пулям пневматических винтовок

5.4 Требования к установке мишеней

5.5 Требования к пожарной безопасности

5.6 Требования к безопасности оборудования

5.7 Требования к электробезопасности

## НАЦИОНАЛЬный стандарт Российской Федерации

Безопасность аттракционов

аттракционы стрелковые

общие требования

Дата введения – 2010-01-01

#### 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности стрелковых аттракционов с пневматическими винтовками с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно.

Стандарт может применяться организациями и предприятиями, занятые проектированием, сооружением, реконструкцией, эксплуатацией и техническим обеспечением стрелковых аттракционов с постоянной или временной установкой на ярмарках и в парках.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 50571.27-2003 Электроустановки зданий. Часть 7-740. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Временные электрические установки для сооружений, устройств для развлечений и павильонов на ярмарках, в парках развлечений и цирках

ГОСТ Р 51590-2000 Пули для пневматического оружия. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 51612-2000 Оружие пневматическое. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ Р 53130-2008 Безопасность аттракционов. Общие требования

Издание официальное

ГОСТ Р МЭК 60204-1-99 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования.

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.061-81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ 16.523-97 Прокат тонколистовой из углеродной стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действия ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

#### 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 Аттракцион: Устройство или комбинация устройств для создания непосредственного развлекательного эффекта для посетителей или пассажиров.

[ГОСТ Р 53130-2008, пункт 3.2]

3.2 Линия огня: Условная или фиксированная линия, перпендикулярная продольной оси тира, которую не должен пересекать стрелок. При ведении огня дульный срез оружия располагается за линией огня.

[ГОСТ Р 52212-2004, пункт 3.11]

3.3 Метаемый элемент: Элемент (пуля картечь, дробь), выбрасываемый из канала ствола стрелкового оружия.

[ГОСТ Р 52212-2004, пункт 3.12]

3.4 Пуля для пневматического оружия (пуля): Метаемый элемент, предназначенный для стрельбы из пневматического оружия.

[ГОСТ Р 51590-2000, пункт 3.1]

4 Основные положения.

Безопасность стрелковых аттракционов включает в себя               требования к:

— безопасности от поражения пулей;

— пожарной безопасности;

— электробезопасности;

— безопасности оборудования

5 Общие требования.

5.1 Безопасность от поражения пулей.

5.1.1 Общие требования к аттракционам по ГОСТ Р 53130. В настоящем стандарте приводятся особенности требований безопасности в части стрелковых аттракционов.

5.1.2 Стрелковые аттракционы должны быть закрыты стенками и навесами в направлении стрельбы, по бокам и сверху.

5.1.3 Конструкция и материалы стенок должны предотвращать вылет метаемых элементов или их фрагментов за пределы стенок, а также должны исключать рикошет метаемого элемента-пули.

5.1.4 Стенка в направлении стрельбы (задняя стенка) выполняется из листовой стали по ГОСТ 16523-97 толщиной не менее 1.5 мм, и устанавливается вертикально к полу.

5.1.5Боковые стенки и навесы выполняются из материала, способного удерживать пули в пределах аттракциона.

5.1.6 Стальные листы должны прочно крепиться на основании. При креплении стальных листов нельзя применять винты или гвозди с куполообразными головками. Головки винтов или гвоздей, используемых для крепления стальных листов, должны иметь коническую зенковку, и там где используется стальной уголок, не должны быть повернуты в стороны стреляющих.

5.1.7 Выходы и выходы боковых стенках должны быть спроектированы как запираемые двери с теми же требованиями, что и для боковых стенок. Минимальных угол открывания-90 градусов.

5.1.8 Стойка (стойки) для заряжания (перезаряжания) оружия (далее-стойка) имеет высоту 1-1,5 м от пола и фиксирует линию огня, проходящую вдоль той сторону стойки, которая обращена (сторон стоек, которые обращены) в стороны стреляющих. Должно быть исключено попадание людей и животных в пространство за линий огня. В случае организации входа обслуживающего персонала через стойку он должен быть оборудован запираемой дверью. Перед открытием двери стрельба прекращается. Порядок открытия двери и прекращение стрельбы излагается в инструкции по безопасности аттракциона.

Устройство стойки должно обеспечивать разметку мест для посетителей. Минимальная ширина места для стрелка 0,8 м.

5.1.9 Аттракцион оснащается местным освещением по ГОСТ 12.2.003. Освещение должно быть защищено от случайных пуль.

Элементы освещения, устройства для крепления мишеней и любые декоративные предметы, подвешенные между стойкой и мишенями, должны быть размещены так, чтобы исключить рикошет. Они располагаются на расстоянии не менее 3,0 м от той стороны стойки, которая обращена в сторону стрелка.

Винтовка крепится к стойке цепочкой или стальным тросом  (диаметр не менее 2мм) таким образом, чтобы исключить возможность поворота ствола в сторону посетителей и соседних стрелков.

5.2 Требования к пневматическим винтовкам.

5.2.1 Общие технические требования к пневматическим винтовкам и методы испытаний винтовок устанавливается ГОСТ Р 51612.

5.2.2 Применяются винтовки с ручным заряжением, не допускающие выстрела в результате удара о ствол, пружинный механизм или в результате вибрации.

5.2.3 На винтовки распространяется закон [1].

5.3 Требования к пулям для пневматических винтовок.

5.3.1 Общие технические требования к пулям для пневматических винтовок,  к методам испытания пуль устанавливается ГОСТ Р 51590.

5.3.2Применяются пули из свинца, применение круглой дроби (свинцовых шариков) исключается.

5.3.3 На пули распространяется закон [1].

5.4 Требования к установке мишеней.

5.4.1 Мишени и их видимые со стороны стойки механизмы и устройства для крепления мишеней впереди задней стенки изготавливаются из стали минимальной толщины 1,5 мм.

5.4.2 Кронштейны, на которых крепятся фигуры, используемые в качестве мишеней, и устройства, на которых они установлены, должны быть конструктивно защищены от падений.

5.4.3 Мишени должны проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы пули не могли рикошетить от них.

5.4.4 Приспособления, на которых крепятся мишени, должны быть спроектированы и установлены таким образом, чтобы приведение мишени в действие могло бы происходить только в результате попадания в нее пули.

5.4.5 Мишени должны находиться на расстоянии не менее 4,0 м. от линии огня.

5.5 Требования к пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности на всех стадиях жизненного цикла аттракциона: исследование, разработка нормативных документов, конструирование, проектирование, подготовление, строительство, испытания, закупка по импорту, продажа (в том числе на экспорт), хранение, перевозка, установка, монтаж, наладка, техническое обслуживание, ремонт, эксплуатация и утилизация - устанавливаются ГОСТ 12.1.004-91.

5.6 Требования к безопасности оборудования.

Общие требования к безопасности оборудования аттракционов устанавливает ГОСТ 12.2.003-91.

Общие требования безопасности к конструкции, оснащению и организации рабочих мест посетителей и операторов аттракционов при проектировании и изготовлении производственного оборудования, проектировании и организации его эксплуатации устанавливает ГОСТ 12.2.061-81.

5.7 Требования к электробезопасности.

Требования к электроустановкам мобильных, временно или постоянно устанавливаемых стрелковых аттракционов со встраиваемым электрооборудованием по ГОСТ Р 50571 и ГОСТ Р 50571.27.

Требования электробезопасности распространяются как на аттракцион в целом так и на его составные части,.

Требования настоящего стандарта в части, касающейся электроустановок площадок для аттракционов, относятся к области установления требований по защите от поражения электрическим током, обеспечиваемой электрооборудованием аттракционов и электроустановок в их взаимосвязи. Требования безопасности электрооборудования аттракционов установлены в ГОСТ Р МЭК 60204-1.

Библиография

[1] Федеральный закон						Об оружии

От 13.12.1996 №150-ФЗ

Генеральный директор

ООО «Мир-Дизайн»                                                                     С.С.Конаков

Генеральный директор

ЗАО «Аттракцион-Экспо»                                                            А.Г.Плесков

# Text boxes

УДК 688.775:006.354		ОКС 97.200.40					У 57

Ключевые слова: безопасность, пневматическая винтовка, пуля для пневматической винтовки.

ГОСТ Р  53835-2009